Pielikums Nr.1

###### Iepirkuma nolikumam

“Rentgenstaru fluorescences analizatora iegāde” (ID Nr. LNMC 2017_10)

TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rentgenstaru fluorescences analizatora iegāde

- Portatīva, pārnēsājama ierīce.

- Kopējā masa ar akumulatoru nepārsniedz 1.7 kg, nodrošinot ērtu darbu, izdarot mērījumus ar vienu roku ārpustelpu apstākļos.

- Spektrometra izmērs: ne lielāks par 260 x 240 x 90 mm.

- Autonoma barošana no Li-Ion akumulatora darbam ārpustelpu apstākļos, iespējas pieslēgt ar barošanas bloka starpniecību pie 220 V 50-60 Hz maiņstrāvas avota darbam iekštelpās.

- Akumulatora darbības sistēma ar „Hot Swap” funkciju kas uztur analizatoru ieslēgtu baterijas nomaiņas laikā.

- Aparāta darbības princips – rentgenstaru fluorescences analizators.

- Fluorescences ierosināšanas avots: ne mazāk par 4W, 200(A, 40 kV rentgenstaru avots, kas ļauj veikt vismaz sekojošu ķīmisko elementu detektēšanu ārpustelpu apstākļos: Cr, Hg, Pb, Br, Cd, plus Cl, Ti, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Bi, Se, Sn, Sb, Ba.

- Izvēles kolimācija - ne sliktāk kā 2.5mm ± 20% un 9.0mm ± 20%.

- Detektora izšķirtspēja: ne lielāks par 200 eV.

- Detektora aizsardzība - detektora aizvara tipa aizsardzība.

- Iebūvēta fotokamera analizējamā parauga fotodokumentēšanai.

- Aizsardzība pret ierīces nesankcionētu lietošanu: PIN kods vai drošības paroles ievade, ieslēdzot XRF analizatoru.

- Skārienjūtīgs (touch-screen) pilnkrāsu LCD displejs - ne mazāk kā 56x72mm, aparāta izvēlņu navigācijai un analīzes rezultātu atainošanai, iespējas veikt aparāta izvēlņu navigāciju arī no iebūvētas kursorsviras pogas (joystick); lietotājam iespējas pielāgot, kuras funkcijas tiek atainotas galvenajā izvēlņu logā.

- Darba apstākļi: temperatūru amplitūda vismaz no -10°C līdz +50°C;

- Datu saglabāšana aparātā iebūvētā atmiņas iekārtā, vienlaicīga iespēja datus saglabāt uz SD vai MicroSD atmiņas kartes.

- Vismaz viens USB 2.0 vai Mini USB ports datu pārnesei no analizatora un tā savienošanai ar datoru.

- Komplektā ietilpst portatīvais XRF analizators, dokstacija (docking-station) akumulatoru uzlādei, adapteris analizatora un dokstacijas pieslēgšanai pie 220 V 50-60 Hz maiņstrāvas avota ar Latvijai atbilstošu kontaktdakšu (Europe power cord), divi Li-Ion akumulatori, programmatūra PC veida datoram portatīvā XRF analizatora darbības nodrošināšanai un analīžu veikšanai, vismaz 10 (desmit) gab. rezerves lodziņi analizatora rentgenstaru avota nosegšanai, SD vai MicroSD karte, koferis XRF analizatora transportēšanai un uzglabāšanai.

Pielikums Nr.2

###### Iepirkuma nolikumam

“Rentgenstaru fluorescences analizatora iegāde” (ID Nr. LNMC 2017_10)

# Pieteikums

_______________________________________________, reģ.Nr._____________________,

sabiedrības nosaukums (firma)					reģistrācijas numurs

___________________________________________________________________________,

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

___________________________________________________________________________,

sabiedrības bankas rekvizīti

tā__________________________________________________________________ personā

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Rentgenstaru fluorescences analizatora iegāde” ar ID LNMC 2017_10;

- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas galējā termiņa iestāšanās brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- apliecina, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

- apliecina, ka piekrīt izvirzītajiem preču piegādes, garantijas un samaksas noteikumiem;

- apliecina gatavību nodrošināt iepirkuma dokumentācijā un tehniskajā specifikācijā minētā iepirkuma priekšmeta piegādi un uzstādīšanu, kā arī piekrīt visām izvirzītajām prasībām un noteikumiem;

- apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) noslēgt iepirkuma līgumu un ievērot visas iepirkuma dokumentācijā un tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- gadījumā, ja pretendents piedāvā atšķirīgus samaksas, līguma priekšmeta piegādes, uzstādīšanas un garantijas noteikumus, lūdzam tos norādīt apliecinājuma vietā:

  - piedāvātie samaksas noteikumi______________________________________

  - pakalpojumu sniegšanas noteikumi___________________________________

  - garantijas noteikumi_______________________________________________

_______________________

Paraksts

z.v.

Sabiedrības adrese ___________________________________________________________________________,

tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese

___________________________________________________________________________.

sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai.

Pielikums nr.3

###### Iepirkuma nolikumam

“Rentgenstaru fluorescences analizatora iegāde” (ID Nr. LNMC 2017_10)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. | Mērīšanas līdzeklis | Kopējās izmaksas bez PVN, EUR | Kopējās izmaksas ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rentgenstaru fluorescences analizators |  |  |

paraksts 	         paraksta atšifrējums

2017. gada ___._______

Pielikums nr.4

###### Iepirkuma nolikumam

“Rentgenstaru fluorescences analizatora iegāde” (ID Nr. LNMC 2017_10)

# „IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS”

Līgums par rentgenstaru fluorescences analizatora iegādi

Rīgā,						        2017.gada „______”.__________________

____ „_________”, turpmāk saukts PIEGĀDĀTĀJS, ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ____, no vienas puses un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, valdes locekles Ivetas Blauas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti LĪDZĒJI noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

Pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā publiskā iepirkuma Nr. LNMC_2017_10 rezultātiem, PASŪTĪTĀJS apņemas nopirkt un pieņemt, bet PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt, uzstādīt, pārdot un nodot PASŪTĪTĀJAM rentgenstaru fluorescences analizatoru, turpmāk - PRECE.

2. Preces piegādes kārtība un dokumenti

2.1. PRECES piegādi līdz LĪGUMĀ norādītajam piegādes punktam pilnā apmērā organizē PIEGĀDĀTĀJS.

2.2. PIEGĀDĀTĀJS apņemas nodot PASŪTĪTĀJAM PRECI līdz 2018.gada 28.februārim.

2.3. PRECES piegādes adrese ir: Latvija, Rīga, K. Valdemāra iela 157.

2.4. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt PRECI PIEGĀDĀTĀJA pilnvarota pārstāvja klātbūtnē, pārbaudot komplektāciju.

2.5. PIEGĀDĀTĀJS PRECI nodod PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas –nodošanas aktu un preču pavadzīmi – rēķinu, turpmāk – PAVADZĪME.

2.6. PRECE par piegādātu tiks uzskatīta ar PASŪTĪTĀJA un PIEGĀDĀTĀJA pārstāvju PAVADZĪMES un pieņemšanas –nodošanas akta par PRECES saņemšanu parakstīšanas brīdi.

2.7. Īpašuma tiesības uz piegādāto PRECI PIEGĀDĀTĀJAM saglabājas līdz pilnīgai LĪGUMĀ noteikto norēķinu izpildei, bet PREČU nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz PASŪTĪTĀJU no PAVADZĪMES parakstīšanas brīža.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Maksa par PRECI ir ___ EUR (_____________) neieskaitot PVN, kas kopā ar PVN 21% sastāda _________ EUR (_________________), turpmāk – LĪGUMCENA. Cenā ietverta arī PRECES piegāde un uzstādīšana.

3.2. PASŪTĪTĀJS veic samaksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PAVADZĪMES par PRECES saņemšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

3.3. Apmaksu veic pārskaitot samaksu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto bankas kontu.

3.4. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā PASŪTĪTĀJS devis maksājuma uzdevumu kredītiestādei pārskaitīt uz PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontu PAVADZĪMĒ norādīto summu.

4. Preču kvalitāte un garantija

4.1.PRECES kvalitātei jāatbilst konkrētajam preču veidam paredzētajām prasībām.

4.2.Preces garantija ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc PRECES pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

4.3. PASŪTĪTĀJS nekavējoties rakstiski paziņo PIEGĀDĀTĀJAM par jebkuru prasību, kas izriet no šīs garantijas.

5. Līgumsods

5.1. Par LĪGUMĀ noteikto maksājumu neveikšanu noteiktajos termiņos PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no LĪGUMCENAS.

5.2. Par PRECES piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no LĪGUMCENAS.

5.3. Līgumsoda samaksa LĪDZĒJUS neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību pilnīgas izpildes.

6. Nepārvarama vara

6.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofa, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus nevarēja paredzēt un novērst ar saviem spēkiem un līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi.

6.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, LĪGUMU var izbeigt LĪDZĒJIEM par to savstarpēji vienojoties.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. PIEGĀDĀTĀJS ir pilnīgi atbildīgs par visiem nodokļiem, nodevām un citām tādām maksām, kuras ir jāsamaksā ārpus Latvijas Republikas.

7.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi LĪGUMĀ izdarāmi rakstveidā un tiek kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parakstījuši abi LĪDZĒJI.

7.3. LĪDZĒJIEM ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām.

7.4. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.

7.5. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties saistībā ar līguma izpildi, LĪDZĒJI vispirms risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīds netiek atrisināts, LĪDZĒJI vienojas par strīdu izskatīšanu tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

7.6. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku.

8. LĪDZĒJU rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” Kr. Valdemāra ielā 157, Rīga LV 1013 PVN reģ. nr. LV40003435328 Banka: „Swedbank” Kods: HABALV22 LV38HABA0001407049821 Tālr.67378165, Fakss: 67362805 | PIEGĀDĀTĀJS <Komersanta rekvizīti> |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS: ________________________ SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekle I. Blaua | PIEGĀDĀTĀJS: ______________________ Komersants, pārstāvja amats, vārds, uzvārds |