Spēka un spiediena mērījumi

| Nr. | Mērlielums/ mērīšanas līdzeklis | Diapazons | Vislabākā kalibrēšanas spēja izteikta kā paplašinātā nenoteiktība pie k=2 (±) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spiediens: Vakuummetri Manometri | (-95 ( 250) kPa | 0.08 % |
|  |  | (-95( 600) kPa | 0.05 % |
|  |  | (0 ( 6) MPa | 0.03 % |
|  |  | (0 ( 100) MPa | 0,03 % |
| 2. | Spiediens/ Sfigmomanometri | (0 ( 300) mmHg | 0,2 % |
| 3. | Spiediens/ Spiediena kalibratori (virzuļtipa manometri) | (0 ( 250) kPa | 0,04 % |
|  |  | (0 ( 600) kPa | 0,02 % |
|  |  | (0 ( 60) MPa | 0,01 % |